| DETALHES DA MONTAGEM DA PARABOLICA DE CELULAR 40/50 DBI |
| --- |
| Montagem do to irradiante e a saída do cabo | Suporte trazeiro em alum fundido |
| Mantenha o cabo para o lado de cima | Antena com painel Lnb redondo |

Montagem:. Use os parafusos que vem junto com o suporte de alumínio fundido ou aço inox para prende-lo na Parábola pelo lado convexo/externo. Pelo lado Côncavo/int prenda o painel em plástico quadrado através das hastes de alumínio chato. Deite a bacia/disco de alumínio da parabóla de boca p/ cima sobre a boca de algum tambor. Parafuse as hastes no disco Parabolico. Parafuse o painel retangular nas outras três extremidades das varetas. Mantenha o cabo posicionado para o lado de cima ou Logo fixado na Parábola.  O Lnb redondo/retangular deverá ficar com a parte plástica/frente/do texto(logo) virada para  dentro da Bacia ou refletor parabólico. Não pode trabalhar invertido. IMPORTANTE: TODOS OS PARAFUSOS QUE FIQUEM EM CONTATO COM O ALUMINIO DA BACIA REFLETORA DEVERÃO USAR ARRUELAS PARA NÃO DANIFICA-LA COM A PRESSÃO DO VENTO. Vire a bacia com a boca p/ baixo e fixe o suporte trazeiro em forma de “L” usando a furação encontrada no centro. Fixe o pe/tubo antes de fixar o conjunto da Parabola montada. Use um tubo galvanizado de 1- 3 polegadas, dependendo do modelo da antena que recebeu, para fixar a antena. Procure prender o tubo que servirá de suporte para fixação da antena de forma que possa manter a mesma em posição absolutamente imóvel. Utilize barras roscadas para prender o tubo no vigamento do telhado ou aparafuse-o na sua torre, torre triangular (consulte nossas torres) onde fará a fixação.  Faça o apontamento para a direção da cidade ou do sinal que a ERB da operadora esta transmitindo. Faça o ajuste fino: primeiro o axial, depois o radial (Horizontal, vertical). Procure manter um apontamento reto na direção do horizonte. Antenas com muito ganho como é o caso exigem uma quase visada da torre, utilize nossas torres triangulares. Veja as fotos e mais detalhes no site www.antenadecelular.com.br . Caso ainda não tenha sucesso consulte ou contrate nossos técnicos para fazer a instalação.